Cocomobyl
Documentation Technique

Table des Matières

I. Schémas
a. Schéma électrique
b. Schéma de câblage
c. Schéma du système de propulsion
d. Schéma du châssis
II. Caractéristiques des composant principaux
a. Caractéristiques de la batterie
b. Caractéristiques du SGB (BMS)
c. Caractéristiques du moteur
d. Caractéristiques du variateur
III. Tableau de bord
a. Hardware
b. Software
VI. Autre documentation
V. Contacts
I. Schéma électrique et de câblage
I.a. Schéma électrique
I.b. Schéma de câblage
I.c. Schéma du système de propulsion
I.d. Schéma du châssis
II. Caractéristiques des composant principaux
II.a. Caractéristiques de la batterie

Cycloboost Batterie Lithium-ion PVC 48V 20.30Ah

Type de cellules : lithium-ion 18650 BAK 29E
Dimensions de la batterie : 260x71x165 mm
Poids : 4,69kg
Temps de charge : 6.8h

II.b. Caractéristiques du SGB (BMS)

Taille : 13s7
Protection contre les surtensions : ??
Protection contre les sous-tensions : ??
Protection surintensité : 45A
Limite surchauffe : ??
II.c. Caractéristiques du moteur

Heinzman PMS 080 48 VDC

Puissance nominale : 1.3 kW
Puissance max : 3.5 kW
Courrant nominal : 30 A
Courrant max : 150 A
Couple nominal : 3.2 Nm
Couple max : 10 Nm
Vitesse max : 6000 tr/min
II.d. Caractéristiques du variateur

Sevcon Gen4 size 2

Courrant entrée : courrant continu (DC)
Courant sortie : courrant alternatif triphasé (AC)
Resistance thermique : 0.7 °C/W
Tension nominale : 25.2 V à 57.6 V
Tension minimale : 19.3 V
Tension max : 69.6 V
Limite de surtension hors fonctionement : 79.2 V
Courrant max 1h : 110 A
Courrant max 2 min : 275 A
Protocole CAN : CANopen
Temperature operationelle : -30°C à 80°C
Humidité operationnelle : 5% à 95% à 40°C
Poids : 1.3kg
III. Tableau de bord
III.a. Hardware

Controlleur : raspberry pi 3B+ avec un hat can
Microcontroller : arduino uno r3 pour son dac
Module radio : lora sur l’arduino
Ecran : écran 7” hdmi

III.b. Software

Raspberry pi : raspberryPI OS lite
+ cocomobile-tui

Arduino : cocomobile-arduino

Tout le code utilisé en test et en prod est accessible l’organisation si dessous :
https://gitea.smayzy.ovh/Cocomobyl
Les repos principaux pour la prod sont :
cocomobile-tui : https://gitea.smayzy.ovh/Cocomobyl/cocomobile-tui
cocomobile-arduino : https://gitea.smayzy.ovh/Cocomobyl/cocomobile-arduino

VI. Autre documentation

De la documentation plus aprofondie est accessible au liens si dessous :

https://gitea.smayzy.ovh/Cocomobyl/docs
https://gitea.smayzy.ovh/Cocomobyl/schematics
https://gitea.smayzy.ovh/Cocomobyl/diagrams
https://www.heinzmann-electric-motors.com/en/products/axial-flux-motors
https://www.thunderstruck-ev.com/images/Gen4%20Product%20Manual%20V3%204.pdf
https://www.cycloboost.com/batterie-pvc-48v.html

V. Contacts

Les membres de l’équipe sont joignable au coordonées suivantes :

Baptiste Maylin :
mail : baptiste.maylin@smayzy.ovh
discord : smayzy

Cedric Carrico :
mail : cedric.carrico@gmail.com

Guillaume Roussel :
mail: roussel.guillaume.prof@gmail.com